## Slide 1: esp32を用いたMG5の標準機の提案
沼津高専電子制御工学科
Notes: 台本「」 ＊発表者が読み上げるところ＊
補足（） ＊読み上げない。質問などに答えられるように書くこと＊
その他 ＊＊ ＊上二つ以外のもの。＊後で消す＊など＊
「これから、MIRS2405、𝔊𝔘𝔏𝔏ℭの発表を始めます。」

## Slide 2: 目次
1, 経緯
2, 問題点
3, 初期案
4,
Notes: 「目次です。以下の項目に沿って発表を進めます。」
＊この項目いる？もともと作成する際に紹介することは決まってたから目次はみんな知ってる＊
/*お客さんも来るらしいからあっていいと思う*/
/*たしかに*/

## Slide 3
1,経緯
・mirsのテーマである自律移動型ロボットには、自己位置推定が必要である
・自己位置推定をするために、slamを使用することが多いためros2を使用した
#ros1はサ終しているため使用しない
去年のmirsはros1を使用
Lidarを用いて自己位置推定をしたい

## Slide 4
ｎ
2.問題点
slam_toolboxを使用するために、/odomが必要
・slamを使用するために以下のトピックが必要になる
/scan lidarから得られるデータ
/odom ロータリーエンコーダがら得られるデータ
/odomのデータを得るために次の３つの方策を試した
・arduinoを用いた方法
・raspberry piを用いた方法
・esp32を用いた方法

## Slide 5
3.初期案
メリット
・既存のマイコンを使用することが出来る
デメリット
・arduinoとシングルボードコンピュータ(raspberrypi,jetsonなど)との通信を
するため、シリアル通信のプログラムを書かないといけない
・通信データの構造からの作成が必要になり、拡張性、可読性が低くなる
・データ形式をtopicの/odomの形式に変換しないといけない
arduino

## Slide 6
3.初期案
メリット
・既存のraspberry piのGPIOピンを使用することが出来る
・GPIOのライブラリを指定してノードを書くだけ(pythonの場合)
・jetsonなどとの通信が楽
デメリット
・割り込みの動作が遅い
・高速化できるかは不明
#c++でノードを書けば早くなるかもしれないが実装できていない
raspberry pi

## Slide 7
3.初期案
メリット
・arduino ide環境でプログラムを書くことが出来る
・micro rosを使用することが出来る
・実装が出来ている
デメリット
・初期費用がかかる
esp32

## Slide 8
3.micro rosがサポートされているマイコン